## Slide 1: 기계학습을 기반한 일사량 예측 기법의 연구동향 분석 A Literature Survey of Machine Learning-Based Solar Irradiance Forecasting Methods
한태규1, 김의년1, 소다영1, 하휘명2, 문지훈1
1순천향대학교 빅데이터공학과
2LG 에너지솔루션
{dayeong, eui20n, gksxorb159, jmoon22}@sch.ac.kr, hwmhkr@lgnsol.com

## Slide 2
목차
연구 배경
목적
본론
  3-1. 논문1 (2018)
  3-2. 논문2 (2020)
  3-3. 특허 논문3 (2022)
  3-4. 논문4 (2018)
  3-5. 논문5 (2019)
  3-6. 특허6 (2021)
결론

## Slide 3
연구 배경
기후 변화 및 에너지 위기 문제
1850년~1900년 대비 전 지구 연평균 기온 편차 시계열(그래프=기상청 제공)
최근 30년간(1991∼2020년) 해수면 높이 변화(21개 조위관측소)
산업혁명 이수 인구증가와 산업화에 의해 화석연료 사용 등으로 대기 중 온실가스 농도가 높아지면서 지구 온난화 발생
산업화 이전(1980년~1900년) 대비 기온 1,1°C 증가
1991년부터 ~ 2020년까지(30년) 우리나라 전 연안의 평균 해수면이 매년 3.03mm씩 높아져 평균 9.1cm 가량 상승

## Slide 4
연구 배경
이산화 탄소(CO2) 배출 및 신재생 에너지 산업
2012 ~ 2020 글로벌 신재생 에너지 고용 현황
국제 에너지 기구 (IEA) 전 세계 이산화 탄소 배출량 통계
IEA (국제에너지 기구) 1990년 이후 지금까지 코로나 팬데믹을 제외한 이산화 탄소 배출량 증가
IRENA (국제 재생 에너지 기구) 신재생 에너지 분야 고용은 2012년 약 730만 명에서 2020년 약 1,200만 명으로 증가

## Slide 5
2022년 국내 신재생 에너지 비중 태양광, 바이오, 풍력 순으로 비율이 가장 높음
연구 배경
신재생 에너지 발전 비중
2022년 Electric Power Journal 기사 정부 통계 자료
[사진] 게티이미지뱅크
태백귀네미풍력 발전단지 전경
Bauman 바이오가스 정제소

## Slide 6
풍력발전 보다 설치 면적이 작음
유지 보수 비용과 소음이 적음
무한한 자원 태양광을 사용
연구 배경
신재생 에너지 태양광 발전의 장점
태양광 전문 설계 업체 ㈜ 에스디 태양광의 장점
풍력, 태양광 발전 설비 비교

## Slide 7
목적
기상청의 동네예보는 기온, 습도와 같은 요인의 예측값은 제공하나, 일사량에 대한 예측값은 제공하지 않음
따라서 정확한 단기 일사량 예측 모델이 요구 국내 여러 기관에서 기계학습을 기반으로 일사량 예측 모델들을 보고를 진행
문제 및 목적
중요
태양광 발전 시스템 운영을 위해서는 사전에 정확한 단기 태양광 발전량을 예측하는 것이 중요
태양광 발전량 예측 모델의 주요 요인인 일사량 정보를 수집하는 것이 필수 요소

## Slide 8
내용
Table1. 일사량 예측 접근법 요약표
2018년부터 2022년까지의 기계학습 기법을 이용한 예측 모델 구성 사례를 소개함
논문 요약

## Slide 9
데이터
경기도 용인시 기상예보 2016년 12월 01일 ~ 2016년 12월 31일 (1개월)
논문1 기계학습을 활용한 기상예측 자료 기반 태양광 발전량 예측 향상 기법
변수 중요도
습도, 풍속, 기온 등이 일사량 예측 모델 구성에 중요한 변수
일사량 예측 모델 구성 (MAPE %)
랜덤 포레스트 (Random Forest : RF) (12.94%)
서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine : SVM) (27.62%)
인공 신경망 (Artificial Neural Network : ANN) (30.69%)
Figure1. Random forest

## Slide 10
데이터
제주특별자치도 2011년 ~ 2018년 총 8년 데이터 사용
논문2 Multistep-Ahead Solar Radiation Forecasting Scheme Based on the Light Gradient Boosting Machine: A Case Study of Jeju Island
변수 중요도
습도 예측 모델 구성에 중요한 변수
Tree 일사량 예측 모델 구성 (RMSE)
랜덤 포레스트 (Random Forest : RF) (0.302)
GBM (Gradient Boosting Machine) (0.288)
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) (0.289)
LightGBM (Light GBM) (0.285)
Figure2. Light GBM
LightGBM
Tree가 수직적으로 확장되는 방식 일반 트리보다 더 많은 loss, 손실을 줄일 수 있음
Neural network 일사량 예측 모델 구성 (RMSE)
Single-Layer Neural Network (SNN) (0.588)
Deep Neural Network (DNN) (0.545)
Logn short-term memory (LSTM) (0.544)
Attention Mechanism (ATT-LSTM) (0.381)

## Slide 11
데이터
대전광역시 2018년 6월 기상요인 데이터를 사용 (1개월)
논문3 조건부 랜덤 포레스트 기반의 설명 가능한 일사량 예측
변수 중요도
강수량의 학습 유무에 따라 변수 중요도가 달라짐 확인
일사량 예측 모델 구성 (RMSE)
조건부 랜덤 포레스트 (Conditional Random Forests : CRF) (166.08)
다중 선형 회귀 (Multiple Linear Regression : MLR) (296.39)
랜덤 포레스트 (Random Forest : RF) (182.75)
의사결정 나무 (Decision Tree : DT) (219.90)
GBM (Gradient Boosting Machine) (176.74)
조건부 랜덤 포레스트 CRF
데이터 부족 문제 해결하기 위해 시계열 교차 검증 을 적용한 조건부 랜덤 포레스트 모델 구성
Figure3. TSCV 시계열 교차검증

## Slide 12
데이터
2013년 ~ 2015년(3년)의 영암 발전소 근처의 목포 시간별 기상데이터 사용
논문4 RNN-LSTM을 이용한 태양광 발전량 단기 예측 모델
일사량 예측 모델 구성 (RMSE)
심층 학습 (Deep neural networks : DNN) (0.227)
순환 신경망 (Recurrent Neural Network : RNN) (0.147)
LSTM (Long short–term memory) (0.145)
Figure4. LSTM ( Long Short – Term Memory )

## Slide 13
논문5 기상 위성을 이용한 태양광 발전 일사량 예측
일사량 예측 모델 구성
CNN (Convolutional Neural Network)
오차율, 적중률
오차율 : 0.58%
적중률 : 98%
데이터
2011년 ~ 2017년 까지의 국가기상위성센터에서 제공하는 표면도달일사량 이미지 사용
Figure5. CNN ( Convolutional Neural Network )

## Slide 14
특허6 스마트 아일랜드를 위한 주의 집중 메커니즘 기반의 확률론적 단기 일사량 예측 기법
일사량 예측 모델 구성
ATT-LSTM (Attention Mechanism) (0.394)
LSTM (Long Short – Term Memory) (0.482)
SNN (Single-Layer Neural Network) (0.521)
DNN (Deep Neural Network) (0.492)
ATT-LSTM
- 주의 집중 메커니즘(Attention Mechanism)은 인코더(Encoder) 디코더(Decoder)로 구성, 디코더 부분에서 인코더와 높은 유사도를 갖는 벡터에 집중적으로 학습 하여 정확한 성능
데이터
제주도 지역, 기상자료개방포털의 기상요인 데이터
2011년 ~ 2018년 총 8년
Figure6. ATT – LSTM ( Attention Mechanism )

## Slide 15
결론
본 논문에서는 시스템의 효과적인 운영 계획을 수립하기 위해 기계학습 기반의 일사량 예측 모델 구성에 관한 사례를 소개함
여러 개 모델을 조합하여 더 정확한 예측에 도움을 주는 앙상블 학습 기법은 우수한 예측 성능을 도출할 수 있을 뿐만 아니라 변수 중요도를 통해 어떤 독립변수가 모델 구성에 중요한지를 해석할 수 있다는 장점이 있음
심층 학습은 이미지와 같이 테이블 형식이 아닌 데이터에서도 특징을 추출하여 정확한 일사량 예측을 수행할 수 있음을 확인

## Slide 16
감사합니다. Q & A